## Slide 1
Лабораторная работа по теме:
«Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра» с применением оборудования центра “Точка Роста)
Физика 8 класс
учитель физики
Грачев Николай Павлович
МБОУ Кудиновская ООШ
Конкурс
«Лучший урок с использованием высокотехнологичного оборудования
центров образования «Точка роста»

## Slide 2
Эпиграф урока
Электричество кругом,
Полон им завод и дом,
Везде заряды: там и тут,
В любом атоме «живут».
А если вдруг они бегут,
То тут же токи создают.
Нам токи очень помогают,
Жизнь кардинально облегчают!
Удивительно оно,
На благо нам обращено,
Всех проводов «величество»
Зовется: «Электричество!»

## Slide 3
Проверим домашнее задание
№ 1294 Вычислить сопротивление спирали лампы от карманного фонаря, если при напряжении 3,5 В сила тока в ней 0, 28 А.
№ 1298 При напряжении 1,2 кВ сила тока в цепи одной из секций телевизора 50 мА. Чему равно сопротивление цепи этой секции ?
12,5 Ом
24кОм

## Slide 4
Повторяем

## Slide 5
- какой буквой обозначается;
- в каких единицах измеряется;
- каким прибором измеряется;
- как этот прибор включается в электрическую цепь.
Сила тока

## Slide 6
- какой буквой обозначается;
- в каких единицах измеряется;
- каким прибором измеряется;
- как этот прибор включается в электрическую цепь.
Напряжение

## Slide 7
- от каких величин зависит величина сопротивления;
- какой буквой обозначается;
- в каких единицах измеряется;
- прибор для исследования сопротивления.
Сопротивление

## Slide 8
Установите
соответствие
Сила тока R
Напряжение I
Сопротивление U
_____________________________________________
U Ампер
I Ом
R Вольт
_________________________________________________
Закон Ома I=R/U
I=U/R
I=U•R

## Slide 9
Тест
1. Как электрический ток зависит от напряжения?
1) Чем больше напряжение, тем больше сила тока 2) Чем больше напряжение, тем меньше сила тока 3) Сила тока прямо пропорциональна напряжению 4) Сила тока не зависит от напряжения
2. Определите по графику зависимости
силы тока от напряже­ния, какова сила
тока в проводнике при напряжении
6 В и при каком напряжении сила тока
в нем станет равной 6 А.
1) 4 А и 9 В 2) 4 А и 12 В 3) 3 А и 9 В 4) 3 А и 12 В
3. Когда напряжение на концах проводника равно 8 В, сила тока в нем 0,4 А. Чему будет равна сила тока в проводнике, когда напряжение на его концах уменьшится до 2 В?
1,6 А 2) 0,1 А 3) 0,8 А 4) 0,2 А

## Slide 10
Лабораторная работа по теме:
«Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра».

## Slide 11
Научиться измерять сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра.
Убедиться на опыте, что сопротивление проводника не зависит от силы тока в нем и напряжения на его концах.
Цель урока

## Slide 12
ФИЗМИНУТКА

## Slide 13
Разложить на столе все приборы согласно схеме, ключ разомкнуть. Начинать сборку от одного полюса источника тока последовательно по схеме.
Измерительные приборы включаются в цепь строго по току ( + к +, а – к - ).
При замыкании цепи сначала подключить источник тока, затем замкнуть ключ. При размыкании цепи сначала разомкнуть ключ, затем отключить источник тока. При замкнутой цепи не касаться металлических деталей приборов.
О всех неисправностях сообщать учителю, не пытаться исправить их самим.
Правила техники безопасности.

## Slide 14
« Мало знать- надо уметь применять!»
Рене Декарт

## Slide 18
Ход работы.
V
А
1 2 3
1.Нарисуйте электрическую схему;
2. Запишите формулу для расчёта электрического сопротивления и укажите результаты измерения напряжения;
3. Запишите численное значение электрического сопротивления резистора.

## Slide 19
Найти сопротивление
I =
закон Ома

## Slide 20
1 2 3
ИЗМЕРИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ И СИЛУ ТОКА ПРИ ТРЕХ ПОЛОЖЕНИЯХ ПОЛЗУНА РЕОСТАТА
№ опыта | Сила тока, I A | Напряжение, U B | Сопротивление,R Oм
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 

## Slide 21
Мы научились измерять сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра и доказали, что сопротивление проводника не зависит от силы тока в нем и от напряжения на его концах.
Вывод:

## Slide 22
Рефлексия
Поставьте себя на нужную ступень на «Лестнице успеха»(прикрепите стикеры на нужную ступень)

## Slide 23
Домашнее задание:
Повторить материал по теме «Закон Ома
для участка цепи»;
Сборник задач В.И. Лукашика,
Е.В. Ивановой: №1295, 1297, 1300,
отчет о лабораторной работе.
Кроссворд (по желанию)
Спасибо за урок!

## Slide 24
Использованые ресурсы:
1.Перышкин А.В. Физика 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
2.С.В. Лозовенко ,Т.А. Трушина Методическое пособие Москва 2021 г
Реализация образовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей по физике с использованием оборудования центра «Точка роста»
3 А.В Чеботарева Тесты по физике к учебнику А.В Перышкина «Физика 8 класс»
4.В.И Лукашик ,Е.В.Иванова Сборник задач по физике
В.И. ЛУКАШИК, Е.В. ИВАНОВА СБОРНИ по физике...
fizikakul.ucoz.ru›_ld/0/3____-7-9___.-_._.pdf
5.Видео «Физкультминутка для старшеклассников»
fizminutka-minutka_(videomega.ru)
6. Физика 8 класс .Технологические карты уроков по учебнику А.В. Перышкина . Автор –составитель Н.Л. Пелагейченко стр 138
fizika_-8kl_-tehnol_-karty-urokov-k-peryshkinu-2019-230s